酸雾废气成分：

酸雾主要是在贵金属提炼、铝质氧化、化工、电子、冶金、电镀、纺织(化纤)、机械制造等行业在制酸、酸洗、电镀、电解、酸蓄电池充电等排放出的废气，一般是多种酸所形成酸雾的混合体。

在空气中酸雾的粒径比水雾的要小，粒径为0.1~10um，比烟的湿度要高，是介于烟气与水雾之间的物质，具有较强的腐蚀性。

主要成分：常见的种类有硫酸、硝酸、盐酸等无机酸和甲酸、乙酸、丙酸等有机酸所形成的酸雾。

酸雾处理塔是酸雾废气净化的环保设备，硫酸、硝酸、氢氟酸、盐酸等工艺操作过程中产生酸/碱性气体,废气通过引风机的动力进入填料塔，在填料塔的上端喷头喷出吸收液均匀分布在填料上，废气与吸收液在填料表面上充分接触，由于填料的机械强度大、耐腐蚀、空隙率高、表面大的特点，废气与吸收液在填料表面有较多的接触面积和反应时间。净化后的气体会饱含水份经过塔顶的除雾装置去除水份后直接排放大气中。酸雾处理塔的工作原理是将气体中的污染物质分离出来，转化为无害物质，以达到有机废气处理的目的。它属于微分接触逆流式，塔体内的填料是气液两相接触的基本构件，塔体外部的气体进入塔体后，气体进入填料层，填料层上有来自于顶部喷淋液体及前面的喷淋液体，并在填料上形成一层液膜，气体流经填料空隙时，与填料液膜接触并进行吸收或综合反应，填料层能提供足够大的表面积，对气体流动又不致于造成过大的阻力，经吸收或综合后的气体经除雾器收集后，经出风口排出塔外。

塔体根据需要可采用PP、PVC、FRPP、PPH等防腐材料制成，塔内可加入填充料以提高吸收效果，塔体底部装有液气分离器，水泵，风机，自动加药设备（选装）等均可根据用户需求选用。

使用注意事项：

1、PP废气处理设备使用前应检查设备各系统PP管道阀门是否完好，吸收液药剂选用和配比是否正确，吸收液达不到要求时，需及时补充。开机时应开启水泵3—5分钟后再开启风机。关闭此净化系统时，应先关闭风机2—3分钟后再关闭水泵，不能乱开，否则会烧坏电机、堵塞填料，影响净化效果。

2、废气处理净化的风机与水泵接线不能随便乱动，应保证它们的转向正确，不得反转，否则会损坏电机，并能造成事故。

3、废气净化处理设备运行交付后，使用单位应派专人保管使用，定期检查，发现设备异常声响或漏水，应停机修复后方能使用。

4、废气净化处理设备安装在室外，水泵风机电机应制作防雨罩，以免电机受潮。废气净化处理设备无论安装室内外，如选用玻璃钢或塑料风机的，一定要安装防护罩，以防螺丝松动、轴承损坏或吸进杂物、打坏叶轮时爆炸而打伤人员，造成事故。