废气净化塔具有耐腐蚀性能和耐高温性能，可适用于各种酸、碱、有机溶剂等废气的净化处理。其结构紧凑，占地面积小，且操作简便，已成为工业企业的净化设备。

酸雾废气净化塔的原理是将废气中蕴含的腐蚀性污染物分离出来，以达到净化气体的目的。将酸雾废气收集后，送入酸雾废气净化塔，在洗涤过程中利用酸雾废气与液体的接触，将酸雾废气中的腐蚀性污染物溶于水中，再将清洁气体与酸雾废气分解开来，达到酸雾废气净化的目的。液体从塔顶向下以雾状喷洒，使得气液接触面积增大，酸雾废气自下而上，充分接触后，水汽经过填料层自行分离流入塔底。

废气净化塔的工作原理是通过化学吸收、化学反应、物理吸附等方式将废气中的有害物质转化为无害物质，从而达到净化的目的。同时，废气净化塔还可以与其他设备相配合，如活性炭吸附器、氧化脱臭器等，形成一套完整的废气处理系统。

废气处理塔又名洗涤塔，水洗塔，是气液发生装置，废气与液体充分接触，利用其在水中的溶解度或者利用化学反应，加药来降低其浓度，从而成为符合排放标准的洁净气体。主要用来处理无机废气，如硫酸酸雾，气体，氮的不同价态氧化物气体，即NOx，粉尘废气等。

使用注意事项：

1、在使用净化塔时要先检查设备各系统管道阀门是否完好，吸收液药剂选用和配比是否正确，吸收液达不到要求时，需及时补充。开机时应开启水泵3—5分钟后再开启风机，关闭此净化系统时，应先关闭风机2—3分钟后再关闭水泵，不能乱开，否则会烧坏电机、堵塞填料，影响净化效果；

2、对于净化塔的风机与水泵接线不能随便乱动，应保证它们的转向正确，不得反转，否则会损坏电机，并能造成事故；

3、当设备运行交付后，使用单位应派专人保管使用，定期检查，发现设备异常声响或漏水，应停机修复后方能使用；

4、设备安装在室外，水泵风机电机应制作防雨罩，以免电机受潮。设备无论安装室内外，如选用玻璃钢或塑料风机的，一定要安装防护罩，以防螺丝松动、轴承损坏或吸进杂物、打坏叶轮时而打伤人员，造成事故；